## Slide 1
臺北 · 信義計畫區
2026 雲湧智生 · 臺灣生成式 AI 應用黑客松｜中華電信命題：城市應變分析 AI Agent
CitySentinel
城市應變 AI 智慧指揮中樞
確定性引擎判定 · LLM 解釋與對話 · 每個決策都能被質疑
5/5
官方模組全交付
105
自動化測試
4
通報語言
< 15s
端到端應變
Notes: 開場：我們不是做一個會聊天的交通機器人，而是一套可以被稽核的城市指揮系統。今天要證明三件事：判定準確、決策可驗證、指揮官保有最終權力。

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
一頁看懂：我們交付了什麼
五大必要模組全數落地，並在三個評審最常追問的面向上建立了難以複製的優勢。
5 / 5
官方模組
全數可現場操作
105
自動化測試
SOP 邊界全覆蓋
7,100+
程式行數
前後端完整交付
01
判定與生成徹底分離
SOP 門檻、替代路徑、ETE 由程式運算；LLM 只負責解釋與多語文字。即使 LLM 全數失效，決策核心照常輸出完整處置。
02
每個決策都可被質疑
決策鏈、排除理由、資料 SHA256、引擎門檻常數全部開放查詢；指揮官可接受、調整或拒絕任一調度，覆寫全程留痕。
03
閉環延伸到市民手機
通報須人工核准才能發布，送達／失敗／重試全程可見，並模擬民眾手機依裝置語言收到疏散指示。
Notes: 這頁是全場唯一必須記住的一頁。三個差異化直接對應評審最愛問的三個問題：AI 會不會亂講？我憑什麼相信它？出事了誰負責？

## Slide 3
解題方向 · PROBLEM FRAMING
城市應變的難題，不是「不會講話」
而是「講了不能信、信了不能查、查了不能改」。我們的設計從這三個缺口出發。
現場痛點
判定不可信
純 LLM 產生的分級與路徑無法重現，同一情境兩次答案可能不同，不敢作為調度依據。
責任不可追
只給一句建議，沒有輸入資料、觸發條款與排除理由，事後無法回答「為什麼這樣判」。
處置不可控
系統直接發布或直接派遣，指揮官被架空；資源衝突時只能先搶先贏。
我們的主張
程式判定、LLM 解釋
SOP 門檻、路徑篩選、ETE 全部由確定性引擎計算，結果可重算、可寫測試、可被評審手動驗算。
決策鏈即證據鏈
每一步保留輸入快照、觸發條款、候選與排除理由、公式明細；資料來源附 SHA256。
人保有最終指揮權
調度可接受／調整／拒絕，通報須核准才發布；高優先事件抽調資源亦需人工核准，雙邊留痕。
Notes: 痛點對主張，一一對應。這頁確立我們不是在做功能堆疊，而是在解決可信度問題。

## Slide 4
核心架構 · ARCHITECTURE THESIS
決策層與諮詢層，雙軌分離
這是整套系統的設計靈魂：讓 AI 發揮語言能力，但不讓它碰判定與執行。
決策層 確定性引擎
LLM 不可觸碰 · 可重算 · 有測試覆蓋
Rule Engine
SOP 1–6 門檻判定
Routing Engine
SOP 2 疏散路徑篩選
ETE Calculator
SOP 7 恢復時間公式
Dispatch Engine
資源調度與缺口回報
安全邊界：LLM 的工具清單只有唯讀查詢與 Sandbox 模擬 — 發布通報、調度資源、核准動作的工具「不存在」
諮詢層 LLM Agent
自主選擇工具 · 唯讀權限 · 失敗自動降級模板
預警摘要
情勢分析自動生成
導引與多語
CMS 與中英日韓告警
顧問 Agent
自主查證後回答
決策摘要
總司令一句話判定
設計原則：LLM 負責模糊理解與文字生成，程式負責確定性判定與計算，狀態機負責流程控制。
Notes: 如果評審只問一個問題「你們的 AI 會不會亂決策」，答案就在這一頁：它沒有那個權限，工具清單裡根本沒有執行類工具。

## Slide 5
需求對照 · REQUIREMENT MAPPING
官方五大必要模組：逐項對照交付
每一列都可在現場 Demo 直接操作驗證，非簡報文字宣稱。
01
動態時序監測儀表板
門檻由程式判定、摘要由 LLM 生成，無需人工介入
✓
時序播放自動觸發預警彈窗，AI 情勢摘要自動載入
02
突發事件注入與處置
60 秒內完成路網重規劃，避開容量不足路段
✓
實測端到端 < 15 秒；容量 <1000、非直接相交一律排除
03
對話式策略諮詢
依假設條件檢索 SOP 並回答應觸發條款
✓
Tool-Calling Agent 自主查證，Sandbox 驗證不動正式狀態
04
決策推理與解釋鏈
展示判定依據、排除理由與 ETE 公式
✓
五階段決策鏈可展開；排除理由代碼化；公式全文可重算
05
多語化全通路通報
漫遊率 ≥30% 自動產出多語告警供一鍵發布
✓
中英日韓 LLM 在地化生成，須人工核准才發布並追蹤送達
左：官方命題文件原文要求 右：本系統實作狀態（含實測數據）
Notes: 這頁讓評審打勾用。每一項都能當場叫出畫面驗證。

## Slide 6
技術可行性 · 決策邏輯準確性（評分佔比 35%）
以官方事件實算：每一步都能被驗算
事件 TPE_2026_ACC_001 光復南路路面塌陷 Closed／Critical 2026-05-20 22:10
1
取候選
由事故路段 alternatives
取 4 條，單向不反推
→
2
篩容量
capacity_vph ≥ 1000
延吉街 600 → 排除
→
3
驗相交
須出現在 intersections
敦化南路一段 → 排除
→
4
判上下游
依 flow_direction 排序
仁愛路四段在下游
→
5
選最低飽和
上游候選比飽和度
市民大道四段 0.78
處置結果
主疏散 市民大道四段 （上游 · 容量 2500 · 飽和 0.78） 次要 仁愛路四段 （位於事故點下游，僅列次要） 排除 延吉街 CAPACITY_BELOW_1000 敦化南路一段 NOT_DIRECT_INTERSECTION
ETE 計算（SOP 第 7 條）
ETE = base_clearance + max(0, (avg_sat - 0.5) * 60)
= 60 + max(0, (1.00 - 0.5) * 60)
= 90 分鐘
同一份結果，直接產出對外文字與可信度佐證
CMS 「光復南路封閉，請改道 市民大道四段，預計延誤 90 分鐘」
事件可信度 95%（高） 官方來源＋車速降至 2 km/h＋車道 Accident_Impact＋周邊人流異常
Notes: 這是全場最關鍵的一頁。評審可以拿命題資料自己算一次，數字必須一模一樣。排除理由是代碼化的，不是文字描述。

## Slide 7
AI 技術應用 · GENERATIVE AI
LLM 生文，程式驗數
官方明列三處須由 LLM 生成。我們全部接上真實模型，並用「必含 token 驗證」守住每一個數字。
官方模組 1
預警摘要
門檻由程式判定後，LLM 生成情勢分析並自動彈出
官方模組 2
導引文字
CMS 電子看板改道指示由 LLM 撰寫
官方模組 5
多語告警
中英日韓在地化生成，非逐字翻譯
Guardrail：文字可以創作，數字不容竄改
LLM 若改寫關鍵數值
「…請改道市民大道四段，預計延誤約一個半小時」
必含字串 ["90"] 未出現 → 整段棄用
→ 自動退回確定性模板，UI 標示攔截原因
四語數字不變性檢查
時間戳、路名、ETE 分鐘數必須原封不動出現在每一語言版本；
任一語言缺任一項 → 四語整包退回模板。
生成來源（LLM／模板）全程標示於 UI 與決策鏈
模型可替換 · 失敗不中斷
同時支援 Amazon Bedrock（Claude）與 OpenAI，依環境變數自動切換；LLM 逾時或被 Guardrail 攔截時一律降級為確定性模板，事件流程永不失敗。每次呼叫的用途、模型、延遲、成敗全部寫入系統紀錄供稽核。
Notes: 這頁回答「你怎麼確定 LLM 不會唬爛數字」。答案是：我們不相信它，我們檢查它。而且攔截紀錄本身就是展示素材。

## Slide 8
AI 技術應用 · AGENTIC AI
諮詢層是真正的 Tool-Calling Agent
LLM 自主決定呼叫哪些工具、帶什麼參數、何時停止——而它能碰到的工具，全部是唯讀。
工具允許清單（唯讀 / Sandbox）
get_sop
查條款原文
get_incident
查事件決策
run_what_if
Sandbox 模擬
get_traffic
查車流快照
get_crowd
查人流快照
get_resources
查資源庫存
get_confidence
查可信度
發布 / 調度 / 核准
工具不存在 — 物理性邊界
實測軌跡：評審提問「如果 BL17 人數增加到 40000 人會怎樣？」
Agent 自主呼叫 run_what_if({at:"2026-05-20 22:00", crowd_overrides:{BS_MRT_BL17:{user_count:40000}}}) → 基準 [1,3,4,6] → 假設後 [1,3,4,6] Sandbox 執行，正式狀態未修改 回答 依 SOP 3 建議北捷過站不停、通知公車處調度接駁專車、引導群眾步行至 BS_MRT_BL18；該條款於基準狀態已觸發並持續適用。
安全設計：迴圈上限 5 輪 · 引用條款由工具軌跡推導（不信任 LLM 自報） · 每一步呼叫寫入稽核紀錄 · 工具軌跡即時顯示於對話介面
Notes: 如果被問「這到底算不算 Agent」——工具軌跡是即時顯示在畫面上的，可以當場請評審出題看它自己選工具。

## Slide 9
可驗證性 · WHITE-BOX BY DESIGN
每個數字，都能被追問到底
不是「相信 AI」，而是「查核 AI」。三層證據任評審抽驗。
五階段可展開
決策依據與執行進度
事件驗證 來源數、可信度
影響評估 觸發條款、ETE 明細
方案規劃 候選、排除理由、SOP 原文
資源與核准 派遣、人工覆寫紀錄
通知與追蹤 多語內容、送達率
來源可重算
資料佐證
road_network SHA256 05FE3CAF…
五份官方資料筆數全公開
引擎門檻常數全部開放查詢
B/A 級 0.85 / 0.95
容量門檻 1000 vph
多源交叉驗證
事件可信度
官方事件來源 +0.50
車速崩跌 2 km/h +0.20
車道狀態相符 +0.15
周邊人流異常 +0.10
→ 95%（高）附完整證據句
人工覆寫全程留痕：指揮官調整或拒絕任一調度時，系統保留原始 AI 建議、操作者、理由與時間，兩份數字並存於稽核紀錄。
Notes: 這頁是給稽核與法遵看的。公部門標案最在意的就是「事後說得清楚」。

## Slide 10
數據資料應用 · DATA UTILISATION
五份官方資料，全部進入決策路徑
沒有一份是裝飾用的展示資料——每一份都直接影響判定結果。
112 筆
city_traffic_flow.csv
分級判定 · 路徑排序 · ETE 懲罰項
36 筆
signaling_crowd_density.csv
捷運分流 · 散場偵測 · 多語觸發
15 路段
road_network_geometry.json
候選來源 · 容量篩選 · 上下游判定
7 條規則
emergency_traffic_sop.txt
門檻定義 · 條款檢索 · 引用驗證
3 事件
live_incidents.json
事件注入 · 可信度基準
資料治理：先解決品質問題，才談 AI
版本權威性
命題資料夾內有兩份路網檔，三條路段的 intersections 順序不同。因順序代表上游至下游、直接影響疏散判定，我們指定官方資料夾版為唯一來源並以 SHA256 標記，系統禁止讀取其他副本。
欄位清洗
漫遊率為帶百分號字串（"40%"），載入時清洗為數值；時間統一解析為 datetime；CSV 以 utf-8-sig 讀取避免 BOM 汙染首欄。
時間切面
所有判定以「某時刻的最新快照」為準，車流與人流各自取該時點前最後一筆，確保跨資料源的時間一致性。
Notes: 版本權威性這點特別重要——它證明我們真的讀懂了資料，而不是隨便挑一份用。這是資料工程的基本功。

## Slide 11
使用者流程 · OPERATIONAL WORKFLOW
從偵測異常，到市民手機收到指示
指揮官在每一刻都清楚：現在發生什麼、哪裡受影響、系統為何這樣建議、我要做什麼決定。
01
自動監測
沿時間軸讀取車流與人流，程式判定 SOP 門檻
›
02
事件建立
計算多源可信度與影響範圍，進入事件佇列
›
03
地圖聚焦
事故點擴散 pulse，受影響路段即時變色
›
04
方案生成
路徑重規劃、ETE、資源需求一次算完
›
05
人工核准
接受／調整／拒絕，可抽調低優先事件資源
›
06
通報發布
四語內容核准後發送，追蹤送達與重試
›
07
民眾接收
手機依裝置語言跳出疏散指示
Coordinator 決策摘要
系統為每個事件生成一句可讀的總司令判定，四段結構固定：
判定 事故可信度 95%，光復南路全線封閉 行動 改道市民大道四段，派遣警力 4 名 升級 主疏散飽和度達 0.85 時啟動長綠燈並併行大眾運輸 依據 SOP 2、SOP 7，ETE 90 分鐘
分級告警：搶注意力，不搶操作權
一般監測異常
地圖 pulse + 告警摘要列，不遮擋
需處置新事件
右側事件快報卡滑出 + 自動聚焦
資源缺口等重大風險
中央 modal，說明理由並要求決策
阻塞式 modal 僅保留給真正需要立即人工決策的情況。
Notes: 使用者流程是官方指定必備章節。重點是「人一直在迴圈裡」。

## Slide 12
DASHBOARD 設計 · 加分項目
指揮駕駛艙：一張常駐地圖，四個工作層級
指揮中心固定不捲動、地圖永遠在視線內；完整資料與稽核紀錄分流到專屬頁面，不干擾即時處置。
系統入口
總覽
線框地球標示戰場座標，統計資料一眼掌握規模
現在要處理什麼
指揮中心
常駐地圖 · 城市狀態列 · 右側情境抽屜（事件／決策／通知／證據）· 底部時間條
哪裡正在變差
監測中心
全路段與場站表格、飽和度趨勢圖、預警流、資源庫存
決策依據是什麼
紀錄與驗證
統一系統紀錄、事件可信度、資料佐證與引擎常數
我可以問什麼
顧問對話
Tool-Calling Agent 對話，工具軌跡即時顯示
市民收到什麼
民眾端
PWS 風格手機模擬，依裝置語言顯示疏散指示
視覺語言
近黑四層表面搭配單一操作藍（#007AFC），讓地圖成為畫面唯一光源；語意色刻意保留——紅為緊急、橘為注意、綠為已處置——因為災害指揮系統必須讓使用者一眼辨識嚴重程度。動效服務於理解：事件擴散 pulse、路段顏色平滑過渡、未讀預警低頻呼吸而非閃爍。
Notes: 這頁順便回答「為什麼不用單一色系」——因為安全系統的可讀性優先於美學純度。這是專業判斷，不是妥協。

## Slide 13
指揮能力 · RESOURCE ORCHESTRATION
會搶佔、會回填、可以被拒絕
真實指揮中心的資源永遠不夠。系統的價值不在假裝資源充足，而在把衝突攤開讓人決策。
優先權感知
每筆調度帶事件嚴重度優先級
Critical › High › Medium › Low
缺口誠實回報
資源不足時絕不標示任務完成
回報缺口數量並要求人工升級
抽調需人工核准
僅允許高優先抽調低優先
來源與目標雙邊寫入稽核
釋出自動回填
拒絕或降級釋出的資源
依優先權回填其他事件缺口
實測情境：三起事件併發，警力總量 12 人
松高路號誌故障
Medium
3 路口 × 2 人 = 6
光復南路塌陷
Critical
封鎖 2 + 淨空 2 = 4
基隆路一段事故
Critical
需 4 人，僅餘 2 → 缺口 2
系統提案，指揮官決策
系統偵測缺口後主動提出： 「可抽調建議：自 TPE_2026_EVT_003（Medium） 抽調 2 單位，需指揮官核准」 核准後 → 目標事件補滿、來源事件標記遭抽調並回報新缺口、
庫存守恆可驗算、雙邊稽核入鏈。
Notes: 這頁展示的是「指揮官感」。系統不會假裝資源夠，也不會自作主張搶資源——它把選擇權交給人，但把選項算好。

## Slide 14
商業應用性 · 國際化與人性化（含日韓加分）
從指揮中心，一路閉環到市民手機
通報不只是「生成文字」，而是一條有核准、有送達、有重試的完整生命週期。
繁體中文
光復南路封閉，請改道 市民大道四段，預計延誤 90 分鐘。
English
Guangfu S. Rd. is closed. Please detour via Civic Blvd. Sec. 4. Expected delay: 90 minutes.
日本語
光復南路は通行止めです。市民大道四段へ迂回してください。予想遅延：約 90 分。
한국어
광복남로가 통제 중입니다. 시민대로 4단으로 우회하시기 바랍니다. 예상 지연: 약 90분.
四語皆由 LLM 在地化生成（非逐字翻譯），並經數字不變性檢查：時間戳與延誤分鐘數必須原樣出現在每一語言。
⚠ 緊急警報
光復南路封閉，請改道市民大道四段，預計延誤 90 分鐘。
我知道了
依裝置語言
自動切換
生命週期
草稿生成
待人工核准
已核准
發送中
部分送達
重試
全數確認
關鍵設計：LLM 不能直接發布。通報生成後進入「待核准」，指揮官核准才會發送；失敗通道可單獨重試，送達率即時顯示。
Notes: 民眾端是全場最有畫面的部分。Demo 時把手機模擬開在第二視窗，核准通報的瞬間切過去看警報跳出來。

## Slide 15
部署架構 · AWS REFERENCE ARCHITECTURE
AWS 部署架構
以託管服務為主，降低維運負擔；AI 推論走 Amazon Bedrock，資料與稽核紀錄留在客戶帳戶內。
前端 · 靜態託管
Amazon S3
React 打包產物
Amazon CloudFront
全球快取與 HTTPS
應用層 · 容器
AWS App Runner / ECS Fargate
FastAPI 決策引擎
API Gateway (WebSocket)
Dashboard 即時推送
AI 推論
Amazon Bedrock
Claude 摘要 / 多語 / Agent
Guardrail 層（自建）
必含 token 驗證與降級
資料與稽核
Amazon S3
原始資料集與版本
Amazon RDS (PostgreSQL)
事件狀態 / 決策紀錄
AWS Secrets Manager
模型金鑰與外部憑證集中管理
排程與觀測
Amazon EventBridge
時序播放 / 定時監測
Amazon CloudWatch
延遲 / 錯誤 / 用量
AWS WAF + IAM
存取控制與角色權限分離
設計考量
決策引擎為無狀態容器，可水平擴展；LLM 推論與決策運算解耦，模型故障不影響判定輸出；所有稽核資料留存於客戶 VPC 內的 RDS，符合公部門資料落地要求。
Notes: 架構重點：LLM 是可替換元件，不是單點依賴。這對公部門採購很重要——不會被單一模型供應商綁死。

## Slide 16
完成度 · ENGINEERING QUALITY
可重現、可驗證、可交付
不是 Demo 當天能跑就好，而是任何人 clone 下來都能重現同樣的結果。
105
自動化測試
全數通過 · 2.4 秒
33
API 端點
含決策鏈與稽核查詢
7,100+
程式行數
前端 3,394 / 後端 3,713
< 15s
端到端延遲
含兩次 LLM 生成
測試覆蓋：官方測試案例逐項落地
規則引擎
分級邊界 0.84 / 0.85 / 0.95、BL17 門檻、漫遊 30%、大巨蛋雙條件
路徑引擎
容量 999 排除、非相交排除、下游不得為主疏散、壅塞仍保留並加註
ETE 計算
Critical+0.5=60、High+0.8=58、懲罰不為負、後端保留原值 UI 四捨五入
調度彈性
配置扣量、缺口回報、高搶低限制、雙邊稽核、釋出回填
LLM 護欄
數值竄改攔截、多語缺字攔截、編造 ID 拒絕、強制人工核准
端到端場景
三起官方事件完整流程、What-if Sandbox 不汙染正式狀態
測試環境強制停用外部 LLM，確保結果確定性；LLM 行為由獨立的 mock 護欄測試覆蓋。
Notes: 完成度 20% 的評分靠這頁。重點是「可重現」——不是我說它會動，是測試證明它會動。

## Slide 17
現場展示 · DEMO SCRIPT
90 秒，完整閉環
每一段都可由評審當場出題，非預錄流程。
00:00
主動監測
啟動時序播放，系統自動偵測忠孝東路進入 A 級，預警彈窗跳出並附 AI 情勢摘要
00:15
事件注入
注入光復南路塌陷，地圖聚焦、事故點擴散、受影響路段轉紅
00:30
決策生成
主疏散路徑、排除理由、ETE 90 分鐘、警力需求一次呈現，可展開查看證據
00:45
資源衝突
第三起 Critical 事件出現缺口，系統提出抽調建議，指揮官一鍵核准
01:00
多語通報
四語內容生成後待核准，核准並發布，SMS 通道失敗後重試成功
01:15
民眾接收
切換至民眾端手機，警報依裝置語言跳出疏散指示
01:30
評審提問
顧問對話現場出題，Agent 自主呼叫工具查證後引用 SOP 條款回答
全程可暫停、可回放、可由評審指定任一時間點重跑；What-if 問答不影響正式狀態。
Notes: Demo 節奏控制在 90 秒內，留時間給提問。最後一段刻意留白讓評審出題，展示 Agent 的自主性。

## Slide 18
為什麼是我們 · WHY CITYSENTINEL
把 AI 放在對的位置
讓語言模型做它擅長的事——理解與表達；讓程式做它必須負責的事——判定與計算；
讓指揮官做只有人能做的事——承擔決策。
技術可行性
SOP 判定、路徑篩選、ETE 全部可重算，105 項測試守住每一個邊界條件；資料來源附雜湊值，評審可自行驗算。
主題切合度
系統主動監測並預警，而非被動等待查詢；Tool-Calling Agent 自主查證後引用條款回答，工具軌跡即時可見。
落地可行性
AI 推論可替換、稽核資料留在客戶帳戶、人工核准不可繞過——具備進入公部門正式環境的治理條件。
下一步：接入即時資料源、擴充至全市路網、加入跨災害調度（積水／地震／停電）
Notes: 收尾：不要承諾我們做不到的。誠實說明現況與延伸路線，比誇大更能建立信任。